Моторное масло

megol motorenoel COMPATIBLE SAE 5W-30

COMPATIBLE SAE 5W-30 – это всесезонное синтетическое моторное масло нового поколения. Данный продукт разработан для бензиновых и дизельных двигателей (в том числе с турбонаддувом) легковых автомобилей и микроавтобусов VOLKSWAGEN, AUDI, SKODA и SEAT. В соответствие с рекомендациями производителей автомобилей обеспечивает нормальные и удлиненные (WIV) интервалы замены моторного масла. Применение этого продукта гарантирует уменьшение содержания золы и твердых частиц в выхлопных газах. Композиция базовых синтетических (PAO) и гидрокрекинговых (HC-synthese) масел в совокупности с современной аддитивной системой (Low SAPS) обеспечивает этому моторному маслу превосходные антиокислительные, противоизносные и антикоррозионные свойства, а также отличные низкотемпературные характеристики.

Рекомендации по применению

- Моторное масло megol COMPATIBLE SAE 5W-30 рекомендовано к применению в бензиновых двигателях типа FSI и TFSI, дизельных двигателях, оборудованных насос-форсунками (PD) или другими системами непосредственного впрыска топлива (TDI), а также снащенных фильтрами улавливания сажевых частиц (DPF).

- Моторное масло megol COMPATIBLE SAE 5W-30 беспроблемно применяется в бензиновых и дизельных двигателях предыдущих поколений вышеуказанных автопроизводителей, в соответствие с допусками VW 502 00 / 503 00 / 503 01 / 505 00 / 505 01 / 506 00 / 506 01.

- Моторное масло megol COMPATIBLE SAE 5W-30 не подходит для применения в дизельных двигателях R5 TDI/2,5L (96 kW и 128 kW) и V10 TDI/5,0L, оборудованных насос-форсунками, а также оснащенных (или нет) фильтрами улавливания сажи, выпущенных в период с 2004 по 2007 г.г.. Для данных двигателей применяются только моторные масла с допуском VW 506 01 и вязкостью SAE 0W-30 (моторное масло megol motorenoel WIV 50601 SAE 0W-30).

Спецификации

- SAE 5W-30

- ACEA С3

- ACEA C2

- API SN/CF

Допуски и апробации производителей

- VW 504 00 / 507 00

- MB 229.31 / 229.51

- BMW Longlife-01 / 01FE / 04

- PORSCHE C30

- FIAT 9.55535-S1

- PSA B 71 2290

Типовые характеристики продукта

| Свойства | Метод | Единицы измерений | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Плотность при 150С | DIN 51757 | кг/м3 | 855 |
| Температура вспышки | DIN ISO 2592 | 0С | 232 |
| Температура застывания | DIN ISO 3016 | 0С | - 42 |
| Испаряемость | DIN 51581 | % | 10,5 |
| Щелочное число | DIN ISO 3771 | mg KOH/g | 6,5 |
| Зольность сульфатная | DIN 51575 | g/100g | 0,8 |
| Индекс вязкости | DIN ISO 2909 |  | 173 |

Упаковка: 1л / 5л / 20л / 60л / 200л.