Трансмиссионное масло

megol HOCHLEISTUNGS-GETRIEBEOEL GL-4 SAE 75W-80

megol Hochleistungs-GETRIEBEOEL GL-5 SAE 75W-80 – это синтетическое масло для МКПП, требующих особо текучих масел класса вязкости 75W-80W или 75W-80, для обеспечения четкой работы синхронизаторов и точного переключения передач в роботизированных МКПП. Обеспечивает наибольшие интервалы замены (до 320 000 км).

Спецификации

- SAE 75W-80

- API GL-4

Допуски производителей

- DAF

- Eaton Extended Drain

- ZF TE-ML 02D

- MAN 341 Typ E3 / Z3

- IVECO

- Renault Trucks

- Volvo 97305

Типовые характеристики

| Свойства | Метод | Единицы измерений | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Класс вязкости (SAE) | DIN 51512 |  | 75W-80 |
| Плотность при 150С | DIN 51757 | кг/м3 | 875 |
| Температура вспышки | DIN ISO 2592 | 0С | 238 |
| Температура застывания | DIN ISO 3016 | 0С | - 42 |
| Вязкость при + 400С | DIN 51562 | мм2/с | 54 |
| Вязкость при + 1000С | DIN 51562 | мм2/с | 8,7 |
| Индекс вязкости | DIN ISO 2909 |  | 138 |

Фасовка: 20л/60л/200л.